Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕМНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Павловского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

31. 08. 2021												   № 29

с. Черемное

О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования Черемновского сельсовета Павловского района

# В соответствии с частью 3 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования Черемновский сельсовет Павловского района Алтайского края Совет депутатов решает:

1. Внести в Нормативы градостроительного проектирования Черемновского сельсовета Павловского района, утвержденные решением Совета депутатов Черемновского сельсовета 31.03.2017 № 02, следующие изменения:

1.1. Нормативы градостроительного проектирования дополнить приложением Е-4 (прилагается).

2. Данное решение обнародовать на информационных стендах Администрации Черемновского сельсовета в с. Черемное и с. Солоновка и разместить на официальном сайте Администрации Черемновского сельсовета Павловского района – «Черемное.рф».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главного специалиста по имуществу и земельным отношениям Егорову Е.С.

Глава сельсовета			А.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов

Черемновского сельсовета

от 31. 08. 2021	№ 28

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (ПРИЛОЖЕНИЕ Е-4)

### Автомобильные дороги

Улицы и дороги в населенных пунктах

| Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Улицы и дороги | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, %0 | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наи-мень-шая ширина пешеходной части троту-ара, м |
|  | Магистральные дороги и улицы |
|  | Магистральные поселковые дороги: |
|  | 1-го класса | 130 | 3,50-3,75 | 4-10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  |  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  |  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
|  | 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  |  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  |  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | Магистральные улицы общегородского значения: |
|  | 1-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  |  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  |  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  |  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  |  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  |  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  |  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
|  | Магист-ральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  |  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  |  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
|  | Улицы и дороги местного значения: |
|  | - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  |  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  |  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
|  | - улицы в обществен-но-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  |  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  |  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
|  | - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | Пешеходные улицы и площади: |
|  | Пешеход-ные улицы и площади |  | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По про-екту |
| Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30. 2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза. 4. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м. 5. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10 %. 6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 9. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства. 10. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. |
|  | Улицы и дороги в сельских населенных пунктах | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, % | Наименьший радиус вертикаль-ной выпуклой кривой, м | Наимень-ший радиус верти-кальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
|  | Основные улицы | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
|  | Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
|  | Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допуска-ется устра- ивать с одной стороны) |
|  | Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

### 2) Объекты физической культуры и массового спорта

| Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Площадь территории на 1000 чел., га | 0,7 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | Сооружения значения городского округа и населенного пункта | 30 |
| Спортивный зал общего пользования |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Площадь пола на 1000 чел., кв. м | 60 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | Сооружения значения городского округа и населенного пункта | 30 |
|  | Радиус обслуживания, м | Физкультурно-спортивные центры, размещаемые в жилом районе | 1500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Площадь пола на 1000 чел., кв. м | 70 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 |
| Бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Площадь зеркала воды на 1000 чел., кв. м | 20 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 30 |
| Примечания: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 2. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%. |

### Объекты здравоохранения

| Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, койка | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | *Размер земельного участка в зависимости от вместимости стационара, кв. м/койку | Вместимость, коек | Удельный (на 1-у койку) размер земельного участка |
|  |  |  | до 50 | 300 |
|  |  |  | 50 - 100 | 200 |
|  |  |  | 100 - 200 | 140 |
|  |  |  | 200 - 400 | 100 |
|  |  |  | 400 - 800 | 80 |
|  |  |  | св. 800 | 60 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Амбулаторно - поликлинические учреждения |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, посещений в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |
|  |  |  | фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт | не менее 0,2 га |
|  |  | Радиус обслуживания, м |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | сельские населенные пункты | 30 |
| Станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности на 1000 чел., автомобиль | станция (подстанция) | 0,1 |
|  |  |  | выдвижной пункт | 0,2 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | станция (подстанция) | 15 |
|  |  | выдвижной пункт | 30 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года), раздаточные пункты молочных кухонь |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности на 1 ребенка | молочные кухни | 4 порции в сутки |
|  |  |  | раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 кв. м |
|  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | молочные кухни | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
|  |  |  | раздаточные пункты молочных кухонь | встроенные |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания раздаточных пунктов молочных кухонь, м | городские населенные пункты при малоэтажной застройке | 800 м |
|  |  | городские населенные пункты при средне- и многоэтажной застройке | 500 м |
| *На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. Примечание: Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %. Размеры для больниц в сельских населенных пунктах следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%; туберкулезных и психиатрических - на 25%; восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. |

### Объекты благоустройства территории

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 чел. |
|  |  | сельские населенные пункты | 12 |
|  | Минимальная площадь зеленых зон, га | городской парк | 15 |
|  |  | парк жилого района | 3 |
|  |  | сквер | 0,5 |
|  |  | питомник древесных и кустарниковых растений | 80 |
|  | Удельная площадь зеленых зон, кв. м на 1 чел. | питомник древесных и кустарниковых растений | 3,0 |
|  |  | цветочно-оранжерейное хозяйство | 0,4 |
|  | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м | размещаемого по оси улицы | 18 |
|  |  | размещаемого с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | 10 |
|  | Общая площадь площадок дворового благоустройства, % | доля площади площадок дворового благоустройства в общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | 10 |
|  | Удельная площадь площадок дворового благоустройства, кв. м на 1 чел. | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  | для занятий физкультурой | 2 |
|  |  | *для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
|  |  | для стоянки автомашин | 0,8 |
|  | **Площадь озеленения санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ), % | шириной до 300 м | 60 |
|  |  | шириной свыше 300 до 1000 м | 50 |
|  |  | шириной свыше 1000 до 3000 м | 40 |
|  |  | шириной свыше 3000 м | 20 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | озелененных территорий общего пользования, м | 400 |
|  |  | ***стоянок для хранения легковых автомобилей населения, м | 800 |
|  | Транспортная доступность, мин | городского парка | 20 |
|  |  | парка жилого района | 15 |
| *Допускается уменьшать удельную площадь площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застройке выше, но не более чем на 50 %. **В СЗЗ со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. ***Пешеходная доступность площадок для стоянки автомобилей в районах реконструкции - 1000 м. Примечания: Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее – 30 м. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12; для отдыха взрослого населения – 10; для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик; наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок; наибольшие значения принимаются для площадок для настольного тенниса) – от 10 до 40; для хозяйственных целей – 20; для выгула собак – 40; для стоянки автомобилей – согласно Таблице 5. Объекты, до которых определяется расстояние Минимальное расстояние, м Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 10 и менее 11 - 50 50 - 100 101 - 300 *Свыше 300 Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 Торцы жилых домов без окон 10 15 25 35 Территории дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок 25 50 50 Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) По расчетам * Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон |