Барнаул 2013

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Директор						____________В.И.Клюшников

Главный архитектор					____________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела		_____________Г.Я.Сизова

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Глав.архитектор 	Г.Н.Бахуров

Начальник отдела 	Г.Я.Сизова

Инженер     	Е.С.Елишева

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	9

2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	9

2.3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	10

2.4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.	11

2.4.1. Климатическая характеристика	11

2.4.2. Геологическое строение территории	11

2.4.3. Рельеф	12

2.4.4. Гидрогеологические условия	12

2.4.5. Гидрологическая характеристика	13

2.4.6. Почвенный покров	13

2.4.7. Полезные ископаемые	14

2.4.8. Растительный и животный мир	14

2.4.9. Объекты историко-культурного наследия	16

2.5. ХАРАКТИРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	177

2.6. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ	20

2.6.1. Производственная деятельность	20

2.6.2. Сельское хозяйство	20

2.6.3. Индивидуальное предпринимательство	21

2.6.4. Туристско-рекреационная	21

2.6.5. Личные подсобные хозяйства	21

2.7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	222

2.8. СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	288

2.8.1. Земельные ресурсы	288

2.8.2. Жилищная сфера	28

2.8.3. Социальная сфера	31

2.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	33

2.9.1. Внешний транспорт	33

2.9.2. Улично-дорожная сеть	33

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	34

2.10.1. Водоснабжение	34

2.10.2. Теплоснабжение	37

2.10.3. Водоотведение	37

2.10.4. Электроснабжение	38

2.10.5. Газоснабжение	38

2.10.6. Связь	39

2.11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	39

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	45

3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

3.1.1. Архитектурно-пространственные решения	45

3.1.2. Планировочная организация территории	45

3.1.3. Функциональное зонирование территории	45

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	48

3.2.1. Мероприятия п по развитию и размещению объектов жилой зоны	48

3.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	49

3.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	49

3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	50

3.4. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	51

3.5. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	52

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРИТОРИИ	53

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	53

3.7.1. Водоснабжение	53

3.7.2. Водоотведение (канализация)	57

3.7.3. Теплоснабжение	58

3.7.4. Электроснабжение	59

3.7.5. Газоснабжение	60

3.7.6. Связь	60

3.8. БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ МО ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	61

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62

4.1. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	62

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	64

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	67

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Черемновский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории сел Черемное и Солоновка М 1: 5 000 | 1 |

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Черемновский сельсовет» разработан ООО «Алтайгипрозем» на основании Муниципального контракта №002 от 07 ноября 2012 г.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

- Закон Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований  Павловского района Алтайского края».

Генеральный план разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» и увязан со «Схемой территориального планирования Павловского района Алтайского края».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013- 2020 и расчётный срок до 2033 года.

Цели и задачи проекта

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Алтайского края - муниципального образования Черемновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. Она содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

## АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Муниципальное образование Черемновский сельсовет осуществляет свою деятельность по землепользованию и застройке, опираясь на следующие документы:

- Постановление Собрания депутатов Павловского района от 28.04.2007г. №12 о передаче земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального строительства, передачи индивидуальных домов и хозяйственных построек в частную собственность. На основании данного документа гражданам на территории сельсовета предоставляется право оформлять земельные участки в частную собственность по фактическим размерам, норму земельного отвода под новое строительство домов и надворных построек в частную собственность установить от 3 до 40 соток.

- Схема территориального планирования Павловского района Алтайского края.

- «Программа социально-экономического развития муниципального образования Черемновский сельсовет на период до 2017года.».

## ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория муниципального образования расположена в юго-восточной части Павловского района и граничит со Стуковским, Комсомольским, Арбузовским сельсоветами Павловского района, на юге - с Калманским районом (рис. 1). В состав сельсовета входит два села - Черемное и Солоновка. Административный центр Черемновского сельсовета – с. Черемное. Расстояние от с. Черемное  до Барнаула — 50 км, до Павловска— 35 км, до с. Солоновка – 8 км. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Через село Черемное проходит железнодорожная ветка Барнаул - Кулунда и автомобильная дорога общего пользования регионального значения Сараи – Черемное – Солоновка.

Рис. 1. Положение Черемновского сельсовета в Павловском районе.

## КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Черемновский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Черемновской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии был образован в 1920 году постановлением Сибревкома от 04.08.1920 б/н. Однако первые упоминания о селе Черемное были уже в 1776 году – во времена царствования Екатерины II.

На территории Черемновского сельсовета располагались: с. Черемное, поселки: Покровка, Зеленый Клин, Солоновка, Весёленький, коммуна «Завет Ильича». В 1929 году на территории сельсовета был создан колхоз «Завет Ильича»; в 1931 году – «Восход», «Зеленый Клин», им. Будённого, им. Пугачёва, им. Степана Разина, которые в 1950 году были укрупнены в один колхоз с названием «Завет Ильича». С 1933 года колхозы, расположенные на территории сельсовета, обслуживала Стуковская машинотракторная станция. В 1957 году началось строительство Черемновского сахарного завода, одного из крупнейших заводов Алтая, который начал давать продукцию в 1961 году. В 1964 году заработал Черемновский семенной завод, началось строительство Первомайской птицефабрики.

В апреле 1957 года колхоз «Завет Ильича» был реорганизован и на его территории создано отделение вновь образованного зернового совхоза «Стуковский». В 60-х годах прошлого столетия в состав Черемновского сельсовета входили с. Черемное, с. Солоновка, разъезд Колыванский. На территории Черемновского сельсовета находились: Черемновский сахарный завод, Первомайская птицефабрика, Черемновский семенной завод, лесничество. По территории населенного пункта проходит железнодорожная ветка «Барнаул – Кулунда – Карасук – Новосибирск».

Решением Алтайского крайисполкома от 24.03.1977 № 76 сельсовет был преобразован в поселковый Совет, и населенному пункту присвоен статус рабочего поселка. В статусе рабочего поселка Черемное просуществовало до 1992 года. Решением Малого Совета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.02.1992 № 23 «О преобразовании рабочих поселков в сельские населенные пункты» рабочий поселок Черемное преобразован в село.

Муниципальное образование «Черемновский сельсовет» в настоящих границах был образован в 1992 году.

## ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

### Климатическая характеристика

Климат территории поселения резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечена в январе (–17,7 оС), при абсолютном минимуме –52 оС. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль(+19,7 оС), при абсолютном максимуме +38оС. Общая продолжительность безморозного периода составляет 108 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 194 дня. Коэффициент увлажнения составляет 0,7. По его величине и величине гидротермического коэффициента район относится к недостаточно увлажненной зоне. Сумма осадков за год составляет 613мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 366мм, за холодный период (ноябрь-март) – 247мм.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 74мм, наименьшее в апреле – 33мм. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72%. В годовом ходе наиболее высокие ее значения наблюдаются с ноября по март (77-80%). Период с апреля по октябрь характеризуется пониженными значениями относительной влажности (57-72%). Самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается в мае (57%).

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33см. Максимальная высота снежного покрова составляет 48см, наименьшая – 12см. Число дней со снежным покровом составляет 158.  В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра более 6 м/сек вызывает пыльные бури, суховеи, метели.

### Геологическое строение территории

Павловский район находится на юго-восточной окраине крупной геоморфологической структуры I порядка - Западно-Сибирской низменности. Территория Черемновского сельсовета расположена на Приобском плато.

Геологический разрез платформенного чехла:

- средне-верхнеплиоценовые озерно-аллювиальные осадки кочковской свиты: темно-серые, серые, синевато-серые, коричневато-бурые глины, реже суглинки и пески;

- нижне-среднечетвертичные субаэральные лессовидные суглинки и супеси, реже пески краснодубровской свиты мощностью 70-100 м;

- верхнечетвертичные покровные субаэральные макропористые просадочные суглинки, реже супеси, мощностью 7-13 м;

- верхнечетвертичные-современные делювиальные, пролювиальные и коллювиальные суглинки, супеси, реже пески на склонах увалов и на Приобском склоне плато, мощностью 1- 6 м;

- современные биогенные образования: почвы и заторфованные грунты.

Грунты на территории района большей частью не засолены, содержание солей менее 0,1%. Засоленные породы наиболее распространены на пониженных участках равнины.

### Рельеф

Приобское плато – основная структура, занимающая всю площадь сельсовета. Рельеф плато – полого увалистый, поверхность его слабоволнистая или плосковыравненная. Абсолютные отметки местности изменяются от 200м до 261м. Более высокие отметки наблюдаются в водораздельных частях плато (220-260м), более низкие отметки (200-220м) отмечаются близ ложбин стока. Рельеф  средне расчлененный, представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную молодыми эрозионными формами – логами и балками на ряд широких увалообразных повышений, имеющих общий уклон к ложбине древнего стока. Уклоны здесь небольшие: 1-20, реже 30. Густота эрозионного расчленения около 0,3-0,9 км/км2. Склоны отличаются простым профилем, но большей длиной. Преобладают склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Поэтому вероятность водной эрозии в средне расчлененным районе существует. Микрорельеф представлен в виде западин, которые заняты лесными колками.

### Гидрогеологические условия

Рассматриваемый участок недр МО Черемновский сельсовет в структурном отношении приурочен к восточной оконечности Кулундинской впадины. В геоморфологическом отношении данная территория расположнена на поверхности Приобского плато. В геологическом строении ее принимают участие рыхлые мезозойско – кайнозойские отложения и палеозойские породы, слагающие складчатый фундамент. Согласно исследованиям, проведённым в 1999-2001гг. АИС ИГ г. Новосибирска «Гидрогеологическое районирование и составление легенды листов Государственной гидрогеологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000» в гидрогеологическом отношении район приурочен к Барнаульскому подрайону IV-го порядка Кулундинского гидрогеологического района III-го порядка Краевой зоны бассейна II-го порядка Западно - Сибирского сложного бассейна пластовых вод.

В пределах участков водозаборов развиты следующие водоносные горизонты:

- относительно водоносный нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический горизонт краснодубровской свиты;

- водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт кочковской свиты;

- водоносный верхнемиоценовый – нижнеплиоценовый горизонт павлодарской свиты;

- средне - верхнемиоценовый горизонт таволжанской свиты;

- верхнеолигоценовый – нижнемиоценовый горизонт батуровской свиты;

- водоносный нижнеолигоценовый горизонт атлымской свиты;

- палеоцен – эоценовый горизонт островновской свиты.

На территории сельсовета действующие водозаборы эксплуатируют водоносные горизонты: эоплейстоценовый аллювиальный горизонт кочковской свиты (залегающей на глубине 100-140м), верхнемиоценовый – нижнеплиоценовый горизонт павлодарской свиты (залегающей на глубине 130-160м) и верхнеолигоценовый – нижнемиоценовый горизонт батуровской свиты (залегающей на глубине 205-250м).

### Гидрологическая характеристика

По территории МО Черемновский сельсовет протекают речка Землянуха и ручьи , которые наполнены водой лишь в весенний период во время снеготаяния.  Значительная часть весенних талых вод наполняют различные бессточные понижения рельефа, из которых наиболее крупные заняты озерами. Запасы воды в озерах очень изменчивы с течением времени и надежными водоисточниками служить не могут. У границы с Калманским районом расположено крупное озеро Анисимово.

### Почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория сельсовета расположена в Кулундинско - Приобском округе; в зоне черноземов, подзоне обыкновенных черноземов, районе черноземов обыкновенных среднегумусных среднемощных и черноземов карбонатных; черноземов обыкновенных малогумусных маломощных, черноземов карбонатных и смытых. Преобладают черноземы обыкновенные. Почвы автоморфные, сформировались в умеренно-засушливых настоящих степях под разнотравно-злаковой растительностью. Глубина залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются однородными контурами и в комплексах друг с другом по слабоповышенным и повышенным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

Черноземы выщелоченные сформировались в более увлажненных частях умеренно-засушливых настоящих степей, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Почвы автоморфные. Встречаются однородными контурами и в комплексах с черноземами обыкновенными и лугово-черноземными выщелоченными почвами. Распространены по выровненным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

По слабопониженным участкам, лощинообразным понижениям и нижним частям склонов до 70 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины распространены лугово-черноземные почвы. Встречаются однородными контурами и в комплексе с черноземами. Почвы полугидроморфные. Сформировались под влиянием временного усиленного увлажнения водами поверхностного стока и при периодическом или постоянном грунтовом увлажнении при глубине залегания грунтовых вод 4-7 м. Лугово-черноземные почвы подвержены в слабой степени водной эрозии.

В последнее время произошло увеличение эродированных земель. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов, повлекли за собой уменьшение содержания гумуса. Все это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв.

### Полезные ископаемые

Полезные ископаемые Черемновского сельсовета представлены месторождениями кирпичного сырья и строительных песков. Месторождение кирпичного сырья находится на северо-западной окраине с. Черемное. Разведано в 1968 г. Алтайской партией треста «Росгеолнерудразведка». Месторождение сложено толщей легких суглинков и супесей средней мощностью 3,5 м. Вскрыша (почва) имеет мощность 0,5-0,8 м. Уровень грунтовых вод находится на глубине 4,5 м. Сырье месторождения пригодно для изготовления кирпича марки «75». Балансовые запасы сырья по состоянию на 01.01.1971 г. по категориям В+С1 составили 232 тыс. м3. Запасы не утверждались. Прирост их возможен за счет разведки площадей, расположенных к западу от месторождения. Месторождение эксплуатировалось, затем было законсервировано. Месторождение строительных песков находится на территории села Черемное.

### Растительный и животный мир

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория Павловского района относится к Казахстанской степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпровинции, полосе умеренно-засушливых богато разнотравно-типчаково-ковыльных степей, Алтайско-Чарышскому округу богато разнотравно-типчаково-ковыльных и тырсовых степей, Приобскому району.

Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой. Под влиянием зонального климата на плакорных (повышенных) местообитаниях сформировались суходольные растительные сообщества с преобладанием ксерофитных злаков. По пониженным элементам рельефа образовались луговые сообщества с преобладанием мезофильных растений.

На территории сельсовета выделено 4 класса растительности:

- Равнинные лугово-степные, подкласс – разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные луговые степи равнин. Здесь преобладает полынно-типчаковый, разнотравно-узколистномятликовый, узколистномятликово-разнотравный тип растительности. Из разнотравья преобладают полыни – австрийская, холодная, сизая. Из злаков – типчак, пырей ползучий, тимофеевка степная; из бобовых – люцерна желтая, астрагал датский, чина луговая.

- Равнинные степные и лугово-степные, подкласс – разнотравно-злаковые. Здесь преобладает полынно-типчаковый тип растительности. В травостое присутствует мелкотравье  – спорыш серый, тысячелистник обыкновенный, лапчатка вильчатая.

- Низинные, западинные, лиманные и подовые, подкласс – разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные остепненные луга, разнотравно-злаковые влажные. Здесь преобладает полынно-типчаковый, люцерново-типчаковый, разнотравно-узколистномятликовый, ежово-разнотравный, полынно-бескильницевый, разнотравно-ячменный, осоково-ячменный тип растительности. В составе травостоя преобладают из злаков – типчак и мятлик узколистный, бескильница расставленная, полевица белая, из бобовых – люцерна желтая, из разнотравья – подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, подмаренник настоящий, лапчатка серебристая, зопник клубненосный, полынь сизая.

- Долгопоемные луговые, подкласс – злаково-разнотравные свежие и влажные, осоковые крупнотравные сыроватые и сырые луга. Здесь преобладает злаково-осоково-разнотравный, осоково-тросниковый тип растительности. В составе травостоя преобладает разнотравье – щавель конский, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, василистник простой, будра плющевидная, подорожник большой, подмаренник северный, герань луговая. Из злаков – пырей ползучий, полевица белая, мятлик луговой, тимофеевка луговая. Из бобовых – горошек мышиный, чина луговая, клевер люпинолистный. Из осоковых – осока стройная и осока острая. Естественная растительность сохранилась лишь по склонам и днищам логов, вокруг населенных пунктов. В результате интенсивного использования она изменяется, беднеет ботанический состав, исчезают многие виды бобовых и злаков. Их место занимает сорная растительность.

Животный мир района включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них – лось, косуля, кабан. Нередки в районе и хищники: лисица, корсак, волк. Из грызунов встречаются зайцы, белки, бурундуки, барсуки, бобры, кроты, суслики. Много мелких грызунов. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах луговых степей получили группировки млекопитающих с господством даурского и джунгарского хомячков краснощекого суслика, домовой и полевой мыши.

Среди большого разнообразия птиц распространение получили врановые. В березовых колках встречаются грач, серая ворона, сорока, горлица, коршун, пустельга, кобчик, местами – тетерев и серая куропатка. На полях отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь (полевой и степной). В колках, лесополосах встречаются также лесной конек, белошапочная овсянка, обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут. Вокруг колков и по балкам – коноплянка, славки. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

В реках и озёрах можно встретить до двух десятков видов рыб: щуку, карася, чебака, сазана, ерша, пескаря, окуня, линя, леща, налима, в Оби – стерлядь, нельму, осетра.

Из пресмыкающихся обычны ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

### Объекты историко-культурного наследия

На территории МО Черемновский сельсовет находится много объектов, имеющих большую историко-культурную ценность не только местного или краевого, но и федерального значения.

Таблица 1

Памятники истории и культуры на территории МО Черемовский сельсовет

| Перечень археологических памятников |
| --- |
| № п/п | Название памятника | дата | дата открытия | Местоположение памятника | Доумент о постановке на гос. охрану | Примечания |
| 1 | Черемное 1, поселение |  | 1978 | с. Черемное (Старо-Черемное) в 0,7 км к юго-западу от южной окраины села на южном берегу пруда на р. Землянуха. | Вновь выявлен |  |
| 2 | Черемное 2, поселение |  | 2006 | с. Черемное (Старо-Черемное) юго-западная окраина, в 0,25 км к югу от Болота Ямино и в 0,1 км к югу от кладбища с. Черемное | Вновь выявлен |  |
| Перечень памятников истории |
| № п/п | Название памятника | дата | Местоположение памятника | Документ о постановке на гос. охрану | Примечания |
| 1 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1970 г., 1982-1983 гг. | с. Черемное | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 2 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | б/д | с. Черемное ул. Центральная |  |  |
| 3 | Братская могила | 1938 г. | с. Черемное, площадь | решение Алтайского краевого Совета народных депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. |  |

## ХАРАКТИРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Согласно теории разделения характеристик элементарных ландшафтов на уровне административного района по признакам природных комплексов, в частности, относительно устойчивые параметры – рельеф и подстилающие породы и состояний (более динамичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяет провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов и показать их современное состояние. Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа территории малоинформативных с позиций территориального планирования параметров, в частности генетических характеристик рельефа и четвертичных отложений, и выделение более значимых участков для хозяйственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики территории, как генезис отложений, далеко не всегда имеет «ландшафтообразующую» роль, гораздо более значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики литологического состава и морфологии ландшафта.

В основу системы местоположений Павловского района положены материалы полевых исследований авторов, картографические материалы, созданные учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, ИВЭП СО РАН. На территории МО Черемновский сельсовет выделены следующие природные комплексы (рис 2):

Рисунок  2. Ландшафтная карта Черемновского сельсовета

- Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с березовыми колками и балочными лесами на темно-серых лесных почвах.

- Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с осиново-березовыми колками и балочными лесами на серых лесных почвах.

- Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых почвах

- Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

- Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых лесных почвах.

- Днища ложбин древнего стока плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами на солонцах и солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах.

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса (таб. 2).

Анализ инженерно-экологических условий территорий по степени благоприятности для строительства выполнен на основании данных справочника проектировщика: Градостроительство. Под. общ. ред.  В. Н. Белоусова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1978. 367 с. с ил.

Таблица 2

Инженерно-экологические условия территории по степени благоприятности для строительства

| Местность | Характеристика |
| --- | --- |
|  | рельеф, грунты | глубина расчленения рельефа, (м) | глубина залегания грунтовых вод, (м) | преобладающие углы наклона поверхности | годовое количество осадков, (мм) | годовой слой стока, (мм) | условия для промышленного и гражданского строительства | категории территорий по степени благоприятности для строительства |
| 1. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 50-100 | _ | 00 30 – 1030 | 350-400 | 25-50 | не осложняют | 1 |
| 2. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 50-100 | _ | 00 30 - 30 0 | 350-400 | 25-50 | не осложняют | 1 |
| 3. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 50-100 | 0-3 | плоские днища долин, балок, логов | 350-400 | 25-50 | осложняют промышленное и гражданское строительство | 2 |
| 4. | Равнины и высокие террасы; грунты песчано-глинистые | 50-100 | 3-5 | 00 17 – 00 30 | 350-400 | 25-50 | осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства | 2 |
| 5. | Равнины и высокие террасы; грунты песчано-глинистые | 50-100 | 0-3 | менее 00 17 | 350-400 | 25-50 | осложняют промышленное и гражданское строительство | 2 |
| 6. | Равнины, грунты песчаные | 50-100 | 0-3 | плоские днища долин, балок, логов | 350-400 | 25-50 | осложняют промышленное и гражданское строительство | 2 |

Категории территорий по степени благоприятности для строительства:

1. благоприятные;

2.неблагоприятные

## РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ

Одной из задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, рабочих мест, повышение уровня жизни населения, что позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства. Для экономики характерны стабильный рост объемов и развитие пищевой, лесной и деревоперерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки; модернизация производственных мощностей промышленного производства, расширение ассортимента и качества продукции, проведение инновационных мероприятий.

### Производственная деятельность

Производство представлено 6-ю предприятиями, из них одно крупное - ОАО «Черемновский сахарный завод» и 5 – малые, специализирующиеся на производстве муки, хлеба, мяса, а также металлоизделий, стройматериалов. Основным бюджетообразующим предприятием является ОАО «Черемновский сахарный завод».

Строительство Черемновского сахарного завода было начато в 1958 г. и закончено в ноябре 1961 г. Проектная мощность завода по переработке свеклы – 1500 тонн в сутки.

С 1993 г. завод занимается выпуском товаров народного потребления. В 1997 г. построен цех по производству сгущенного молока. Но все же основная, т. е. преобладающая и имеющая приоритетное значение хозяйственная деятельность – переработка сахарной свеклы и сахара-сырца и производство из них сахара. На момент разработки генерального плана завод является единственным действующим предприятием данного профиля а территории края.

Ежегодно предприятие участвует в инвестиционных проектах – производится реконструкция оборудования, приобретается новое; выполнение проектов ведет к улучшению технологического процесса по переработке сахарной свеклы, увеличению выхода сахара, улучшению условий труда работников, созданию дополнительных рабочих мест.

### Сельское хозяйство

Сельскохозяйственной деятельностью на территории сельсовета занимаются 6 предприятий, из них 2 относится к средним - ООО «Компания» Чикен - Дак»; ООО «Агрофирма Черемновская» и 4 – малые, с разносторонними видами деятельности.ООО «Компания Чикен – Дак» специализируются на выращивании птицы и кормов для них, посевные площади находятся на территорией сельсовета. ООО «Агрофирма Черемновская» специализируются на выращивание сахарной свеклы, посевные площади находятся за территорией сельсовета.

### Индивидуальное предпринимательство

В 2012г. в МО Черемновский сельсовет насчитывалось 83 предпринимателя. В структуре предприятий: 53,0% – занято торговлей, 6,0% – сельским хозяйством, 2,4% - хлебопечением; 6,0% – обработкой и изготовлением металлоизделий, 14,5% – транспортом; 2,4% - предоставляют услуги в области прав; 6,0% - швейным делом; 9,7% - другие предприятия бытового обслуживания. Индивидуальное предпринимательство ориентировано в основном на торгово-закупочную деятельность и обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью.

### Туристско-рекреационная

Туристско-рекреационная сфера развита недостаточно. Анализ территории  показал, что активно развиваются скрытые формы рекреации: охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, заготовка лекарственных и других растений.

### Личные подсобные хозяйства

Личные подсобные хозяйства являются одними из основных источников дохода сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда.

## ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

На территории сельсовета расположены два населенных пункта, общая численность населения на 2012 год (по данным администрации сельсовета) составляет 4984 человек.

Таблица 5

Структура численности населения сельсовета на начало 2012 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Черемновский сельсовет % |
| --- | --- | --- |
| с. Черемное | 4812 | 96,5 |
| с.Солоновка | 172 | 3,5 |
| Всего по сельсовету: | 4984 | 100 |

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе предоставленных данных:

- об общей численности населения муниципального образования на начало 2012 г.;

- о динамике численности населения 2004 - начало 2012 гг.;

- о возрастной структуре населения муниципального образования на начало 2012 года.

Таблица 6

Динамика численности населения сельсовета за период 2004-2012 г.г. (человек)

| Населенные пункты | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черемное | 4779 | 4784 | 4785 | 4800 | 4792 | 4806 | 4798 | 4832 | 4812 |
| С. Солоновка | 146 | 157 | 159 | 157 | 157 | 156 | 156 | 161 | 172 |

Во всех населенных пунктах муниципального образования наблюдается устойчивая тенденция прироста населения.

Таблица 7

Характеристика естественного движения населения сельсовета

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черемное |
| Прибыло (человек) | 204 | 156 | 171 | 173 | 170 | 129 | 137 | 124 | 204 |
| Выбыло (человек) | 168 | 129 | 130 | 149 | 108 | 97 | 88 | 134 | 137 |
| Среднегодовая разница миграции (человек) | 36 | 27 | 41 | 24 | 62 | 32 | 49 | -10 | 67 |
| Среднегодовая разница миграции (% ) | 0,75 | 0,56 | 0,86 | 0,50 | 1,29 | 0,67 | 1,02 | -0,21 | 1,33 |
| Родилось (человек) | 53 | 47 | 46 | 43 | 46 | 41 | 48 | 47 | 49 |
| Умерло (человек) | 84 | 73 | 72 | 75 | 94 | 81 | 63 | 57 | 55 |
| Среднегодовой естественный прирост (человек) | -31 | -26 | -26 | -32 | -48 | -40 | -15 | -10 | -6 |
| Среднегодовой естественный прирост (%) | -0,64 | -0,54 | -0,54 | -0,67 | -1,00 | -0,83 | -0,31 | -0,21 | -0,12 |
| Итого (человек) | 5 | 1 | 15 | -8 | 14 | -8 | 32 | -20 | 61 |
| с. Солоновка |
| Прибыло (человек) | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 |
| Выбыло (человек) | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Среднегодовая разница миграции (человек) | 9 | 3 | 1 | -2 | 2 | -1 | 4 | 8 | 11 |
| Среднегодовая разница миграции (% ) | 6,16 | 1,91 | 0,63 | -1,27 | 1,27 | -0,64 | 2,56 | 4,97 | 6,40 |
| Родилось (человек) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Умерло (человек) | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Среднегодовой естественный прирост (человек) | 2 | -1 | -3 | 2 | -3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Среднегодовой естественный прирост (%) | 1,22 | -0,64 | -1,89 | 1,27 | -1,91 | 0,64 | 0,64 | 1,86 | -1,16 |
| Итого (человек) | 11 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 11 | 9 |

Несмотря на разницу показателей, в период с 2004 по 2012 гг. в целом наблюдается прирост численности населения, за счет положительной миграции. В период 2009-2012 гг. отмечается сокращение числа умерших.

В настоящее время наблюдается значительный приток населения за счет миграции, превышение процента школьников по отношению к дошкольникам. Данная тенденция продолжает сохраняться.

На начало 2012года в селе Черемное  проживали 4812 человек, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,7;  в селе Солоновка проживали 172 человека, коэффициент семейности - 3,0.

Таблица 8

Семейный состав населения

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Черемное |
| Одинокие | 474 | 474 | 26,4 |
| Семья в 2 человека | 481 | 962 | 26,8 |
| Семья в 3 человека | 324 | 972 | 18,0 |
| Семья в 4 человека | 312 | 1248 | 17,4 |
| Семья в 5 и более человек | 205 | 1156 | 11,4 |
| Итого | 1796 | 4812 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,7 |
| с. Солоновка |
| Одинокие | 16 | 16 | 27,6 |
| Семья в 2 человека | 14 | 28 | 27,1 |
| Семья в 3 человека | 10 | 30 | 17,2 |
| Семья в 4 человека | 7 | 28 | 12,1 |
| Семья в 5 и более человек | 11 | 70 | 19,0 |
| Итого | 58 | 172 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 3,0 |

Таблица  9

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники | Трудоспособный возраст до 55(60) (без учета школьников 16-17 лет) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В т. ч. | Всего | В т. ч. |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с. Черемное |
| Кол-во | 4812 | 144 | 168 | 480 | 92 | 2634 | 1727 | 95 | 84 | 362 | 366 | 1294 | 1252 | 42 |
| % | 100 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 1,9 | 54,7 | 35,9 | 2,0 | 1,7 | 7,5 | 7,6 | 26,9 | 26,0 | 0,9 |
| с. Солоновка |
| Кол-во | 172 | 9 | 7 | 20 | 2 | 90 | 57 | 13 | 4 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 |
| % | 100 | 5,2 | 4,1 | 11,6 | 1,2 | 52,3 | 33,1 | 7,6 | 2,3 | 3,5 | 5,8 | 25,6 | 25,0 | 0,6 |

Возрастная структура населения

Целью экономической и социальной политики государства является увеличение продолжительности жизни населения и увеличение рождаемости. Таким образом, на расчетный срок должен увеличиваться удельный вес детей дошкольного и школьного возраста, а также населения старше трудоспособного возраста. Увеличение рождаемости в соответствии с данными, характеризующими естественное движение населения, отражено уже на первую очередь (работает материнский капитал).

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице 10.

Таблица 10

Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок.

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на 01.01.2012г | Первая очередь 2014-2020 гг | Расчётный срок 2014-2033гг |
|  | кол-во | % | % | % |
| с. Черемное |
| Дошкольники 0-3 лет | 144 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| Дошкольники 4-6 лет | 168 | 3,5 | 3,0 | 3,3 |
| Школьники 7-15 лет включительно | 480 | 10,0 | 10,8 | 11,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60)лет | 2726 | 56,6 | 56,7 | 56,7 |
| В том числе: школьников 16-17 лет | 92 | 1,9 | 2,3 | 2,5 |
| -работающих | 1727 | 35,9 | 36,5 | 37,6 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 95 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 84 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| -инвалидов | 362 | 7,5 | 7,4 | 7,0 |
| -безработных | 366 | 7,6 | 7,1 | 6,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 1294 | 26,9 | 26,2 | 25,5 |
| В том числе: -работающих | 42 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| -на отдыхе | 1252 | 26,0 | 25,1 | 24,0 |
| Всего | 4812 | 100 | 100 | 100 |
| с. Солоновка |
| Дошкольники 0-3 лет | 9 | 5,2 | 4,8 | 3,5 |
| Дошкольники 3-7 лет | 7 | 4,1 | 5,0 | 4,0 |
| Школьники 7-15 лет включительно | 20 | 11,6 | 10,8 | 11,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60)лет | 92 | 53,5 | 54,4 | 55,9 |
| В том числе: школьников 16-17 лет | 2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 |
| -работающих | 57 | 33,1 | 36,3 | 40,1 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 13 | 7,6 | 6,8 | 6,2 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 4 | 2,3 | 2,2 | 2,8 |
| -инвалидов | 6 | 3,5 | 3,0 | 2,0 |
| -безработных | 10 | 5,8 | 4,8 | 3,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 44 | 25,6 | 25,0 | 25,0 |
| В том числе: -работающих | 1 | 0,6 | 0 | 0 |
| -на отдыхе | 43 | 25,0 | 25,0 | 22,5 |
| Всего | 172 | 100 | 100 | 100 |

Возрастная структура населения является значимым фактором в определении перспектив развития рынка рабочей силы, а следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства.

Структура основных градообразующих кадров населённых пунктов муниципального образования Черемновский сельсовет представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Структура основных градообразующих кадров

| предприятия | 2009 | 2010 | 2011 | Первая очередь 2014-2020г | Расчётный срок 2018-2033г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промышленные и коммунальные |
| ОАО «Черемновский сахарный завод» | 735 | 761 | 730 | 717 | 717 |
| ООО «СибДорСельМаш | 46 | 59 | 86 | 90 | 92 |
| ООО «СДСМ» | 6 | 10 | 22 | 40 | 46 |
| ИП Голубев (изг. стол. и метталоизд.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Лидер-СельМаш" |  |  | 3 | 3 | 3 |
| ООО Сельмаш |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Черемновский лесохозяйственный участок Барнаульский филиал ЗАО «Алтайкровля» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ООО «Черемновские коммунальные сети» | 66 | 62 | 51 | 44 | 44 |
| Сельскохозяйственные организации |
| ООО «Компания «Чикен-Дак» | 80 | 102 | 105 | 110 | 110 |
| ООО «Юбилейный | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| ООО «Агрофирма «Черемновская» | 63 | 67 | 55 | 56 | 56 |
| ООО «Радонеж» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ООО «Вереск» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Крестьянско-ферменские хозяйства | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Административно-хояйственные и общественные организации |
| Администрация сельского совета | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Филиал сбербанка 2307/014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отделение связи № 026 и 027 Павловский почтамт ФГУП «Почта России | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Территориальное управление ветеранами | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| АТС Черемновская – структурное подразделение «Павловского Центра телекоммуникаций». | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пожарная часть № 2 ОГПС 30 МЧС России по Алтайскому краю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| МУП «Фармация» - филиал № 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Ромашка» (аптека) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |
| Дом культуры | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сельская библиотека | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Учебные заведения |
| МБОУ «Сахарозаводская общеобразовательная средняя школа» | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| МБОУ «Первомайская общеобразовательная средняя школа» | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| МБОУ ДОД «Черемновская детская школа искусств» | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения |
| МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| Учреждения здравоохранения |
| МБУЗ «Павловская ЦРБ» «Черемновская врачебная амбулатория | 48 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| Лечебница ГУ «Территориальное управление Ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району» | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Розничная торговля |
| Всего | 150 | 150 | 150 | 156 | 180 |
| ИП оказывающие бытовые услуги |
| Всего | 60 | 62 | 65 | 70 | 90 |
| Планируемые предприятия и организации |
| Всего |  |  |  | 10 | 100 |
| Итого: | 1506 | 1558 | 1548 | 1579 | 1724 |

Рабочие места также предоставляют Алтайский филиал ОАО «РЖД», Барнаульская дистанция пути, Алтайский региональный центр связи, ФГУП «Ростехинвентаризация» по Алтайскому краю.

Как видно из таблицы, на первую очередь потребность кадров увеличивается на 31 человек, что составляет 2,0% по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок- 176 человек-11,4%. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения действующих.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных населения по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

где:	Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта): с. Черемное – 4812 человек; с. Солоновка – 172 человека.

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок - 5, 20 лет.

Население на первую очередь в селе Черемное составит:

Среднее значение за последние 3 года: П =-0,21%; М=0,71%.

Население на расчётный срок в селе Черемное составит:

Население на первую очередь в селе Солоновка составит: 230 человека и на расчетный срок 550 человек.

Численность населения на первую очередь и расчетный срок Черемновского сельсовета принимаем: на первую очередь - 5165 чел., на расчетный срок - 5870 чел.

## СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

### Земельные ресурсы

Площадь территории в границах муниципального образования Черемновский сельсовет составляет 8326 га. Район характеризуется достаточно сбалансированной структурой земельных угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 12

Состав земель по категориям

| Наименование категории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7286 | 87,51 |
| Земли населённых пунктов | 782 | 9,39 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 41 | 0,5 |
| Земли лесного фонда | 217 | 2,6 |
| Всего: | 8326 | 100 |

### Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является важной социальной задачей, стоящей перед муниципалитетом. Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере;

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Характеристика существующего жилого фонда по результатам технического обследования приведена в таблицах 13, 14.

Таблица № 13

Характеристика существующего жилого фонда

| Вид застройки | Всего | Ветхий |
| --- | --- | --- |
|  | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт |
| с. Черемное |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 73035,5 | 100 | 1033 | 1180,3 | 1,6 | 14 |
| одноквартирные | 36860,4 | 50,5 | 775 |  |  |  |
| двухквартирные | 33005,4 | 45,2 | 237 | 1180,3 |  | 14 |
| трехквартирные | 661,1 | 0,9 | 5 |  |  |  |
| четырехквартирные | 2087,0 | 2,9 | 14 |  |  |  |
| пятиквартирные | 196,6 | 0,2 | 1 |  |  |  |
| семиквартирные | 225,0 | 0,3 | 1 |  |  |  |
| Секция застройки, в т.ч.: | 24237,3 | 100 | 26 | 392,6 | 1,6 | 1 |
| многокварт., 2-х этажн. | 8274,0 | 34,1 | 17 | 392,6 |  | 1 |
| многокварт., 3-х этажн. | 7465,3 | 30,8 | 6 |  |  |  |
| многокварт., 5-х этажн. | 8498,0 | 35,1 | 3 |  |  |  |
| всего | 97272,8 |  | 1059 | 1572,9 | 1,6 | 15 |
| с. Солоновка |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 3410,8 | 100 | 74 |  |  |  |
| одноквартирные | 2601,0 | 76,3 | 68 |  |  |  |
| двухквартирные | 809,8 | 23,7 | 6 |  |  |  |
| Итого | 3410,8 | 100 | 74 |  |  |  |

Таблица № 14

Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черемное |
| ул. Победа 9 | 1958-1960 | кирпич | 108,0 | 9 |  |
| ул. Победа 10 | 1958-1960 | кирпич | 74,4 | 7 |  |
| ул. Победа 11 | 1958-1960 | кирпич | 108,0 | 6 |  |
| ул. Победа 12 | 1958-1960 | кирпич | 71,7 | 1 |  |
| ул. Победа 13 | 1958-1960 | кирпич | 108,0 | 11 |  |
| ул. Победа 14 | 1958-1960 | кирпич | 76,8 | 4 |  |
| ул. Победа 16 | 1958-1960 | кирпич | 76,1 | 3 |  |
| ул. Победа 18 | 1958-1960 | кирпич | 89,8 | 1 |  |
| ул. Победа 20 | 1958-1960 | кирпич | 79,3 | 6 |  |
| ул. Дружба 9 | 1950-1952 | кирпич | 87,8 | 3 | аварийный |
| ул. Дружба 10 | 1950-1952 | кирпич | 81,2 | 7 | аварийный |
| ул. Дружба 11 | 1950-1952 | кирпич | 74,6 | 2 |  |
| ул. Дружба 12 | 1950-1952 | кирпич | 60,0 | 10 |  |
| ул. Октябрская 1 | 1960 | кирпич | 84,6 | 5 | аварийный |
| ул. Юбилейная 4 | 1960 | сборно-щитовой | 392,6 | 23 | аварийный |
| Всего | 15 домов | 1572,9 |  |  |

Общая площадь жилищного фонда с. Черемное, составляет порядка 97,3 тыс.м2. При численности в 4812 чел. средняя обеспеченность общей площадью составляет 20,2 м2 на 1 чел. Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа (75%), дома секционного типа – 25%. В с. Солоновка площадь жилищного фонда составляет 3,4 тыс.м2. При численности в 172 чел. средняя обеспеченность общей площадью составляет 19,8 м2. Весь жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Расчёт потребной общей площади жилого фонда сельсовета на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения, коэффициента семейности и норм обеспеченности на одного человека (таб. 15,16).

Таблица 15

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2020 гг | Расчётный срок 2014-2033 гг |
| с. Черемное |
| Население | чел | 4812 | 4935 | 5320 |
| Коэффициент семейности |  | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
| Общая площадь | м2 | 97272,8 | 100180,8 | 109060,9 |
| Убыль жилого фонда -ветхие | дом/м2 | - | - | 15/1572,9 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1033/73035,5 26/24237,3 | 1033/73035,5 26/24237,3 | 1019/71855,2 25/23844,7 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | - | 50/2908 | 215/11361,0 3/2000 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 1033/73035,5 26/24237,3 | 1083/75943,5 26/24237,3 | 1234/83216,2 28/25844,7 |
| Норма отвода участка | га |  | 0,15 | 0,15 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной -секционной | га | - | 7,5 | 32,3 2,6 |
| с. Солоновка |
| Население | чел | 172 | 230 | 550 |
| Коэффициент семейности |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,8 | 19,8 | 20,0 |
| Общая площадь | м2 | 3410,8 | 4552,8 | 11000,8 |
| Сохраняемый жилой фонд | дом/м2 | 74/3410,8 | 74/3410,8 | 74/3410,8 |
| Проектируемый жилой фонд усадебной застройки | дом/м2 | - | 18/1142,0 | 121/7590,0 |
| Итого жилого фонда | дом/м2 | 74/3410,8 | 92/4600,8 | 195/11000,8 |
| Норма отвода участка | га | - | 0,15 | 0,15 |
| Территория проектируемой усадебной застройки | га | - | 2,7 | 18,2 |

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке с. Черемное-70,9 м2, с. Солоновка 46,1 м2. Средняя общая площадь 1 квартиры в проектируемой жилой застройке усадебного и секционного типа, в соответствии планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда МО Черемновского сельсовета, принята -53 м2, размер приусадебных участков 15 соток.

Для размещения в с. Черемное 215 индивидуальных жилых домов потребуется 36 га площади, в том числе: на первую очередь – 8 га (50 домов), при размере приусадебных участков 15 соток. Для размещения в с. Солоновка 121 жилого дома, потребуется 20 га площади, в том числе: на первую очередь  – 3 га(18 домов).

### Социальная сфера

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих первоочередные потребности жителей, значительная часть данных объектов сосредоточена в центральной части села Черемное. В таблице 17 представлены сводные данные, характеризующие сеть учреждений культурно - бытового назначения.

Таблица  17

Характеристика учреждений культурно – бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Материал стен | Этажность | помещение | S, м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского совета | Юбилейная 10 | кирпич | 5 | встроенное | 111,2 | 1971 |
| 2 | Алтайский банк СБ РФ ОСБ |  |  |  |  | 83,0 |  |
| 3 | МУП «Фармация» (аптека) |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 4 | филиал ФГУП «Почта России» |  |  |  |  | 143,0 |  |
| 5 | Дом культуры | Ленина 9 | кирпич | 2 | отдельное | 1446 | 1975 |
| 6 | Сельская библиотека |  |  |  |  | 85 |  |
| 7 | МБОУ ДОД «Черемновская деская школа искусств» |  |  |  |  | 300 |  |
| 8 | МБОУ «Первомайская общеобразовательная средняя школа» | Школьная 2 | панель | 3 | отдельное | 782,4 | 1988 |
|  |  | Школьная 4 | панель | 2 | отдельное | 628,9 | 1977 |
| 9 | МБОУ «Сахарозаводская общеобразовательная средняя школа» | Юбилейная 18 | кирпич | 3 | отдельное | 1634,2 | 1970 |
| 10 | МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» | Ленина 5 | кирпич | 2 | отдельное | 836 | 1968 |
| 11 | МБУЗ «Павловская ЦРБ» «Черемновская врачебная амбулатория» | Пер. Станционный 5 | кирпич | 2 | отдельные | 449,22 | 1966 |
| 12 | ООО «Ромашка» (аптека) | Пер. Станционный 6 |  | 1 | встроенное | 20,0 |  |
| 13 | Аптека | Спортивная 2б |  | 1 | встроенное | 26,0 |  |
| 14 | Ветеринарная лечебница | Павловская 9 | кирпич | 1 | отдельное | 65,9 | 1981 |
| 15 | филиал ФГУП «Почта России» | Центральная 27 | кирпич | 1 | отдельное | 74,5 | 1934 |
| 16 | Пожарная часть | Воронина 44а | кирпич | 1 | отдельное | 196,0 |  |

На территории села находиться Община Верующих православного прихода села Черемное от церкви Святого Богоявления Барнаульской Епархии Московского Патриархата. Так же на территории сельсовета находятся:

- 35 предприятий осуществляющих розничную торговлю на площади 948м2;

- 50 предприятий оказывающие бытовые услуги населению;

- столовая на 50 посадочных мест сахарного завода.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 18.

Таблица 18

Обеспеченность Черемновского поселения основными объектами 
социально-культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский сад | мест | 155 | 85% обеспеченности детей | 245 |
| 2 | Школы | мест | 1040 | 100% (10-11 классы) | 850 |
| 3 | МБУЗ «Павловская ЦРБ» «Черемновская врачебная амбулатория | Посещений в смену | 170 | По заданию на проектирование | 170 |
| 4 | Дом культуры | мест | 500 | 80 мест на 1 тыс. чел. | 480 |
| 5 | Сельская библиотека | тыс. томов | 10,1 | 4,5 тыс. томов, 3 читат. места на 1 тыс. чел. | 27 |
| 6 | Детская школа искусств | мест | 150 | 2,7% от общего числа школьников | 28 |
|  | Спортивный зал | м2 | 2*162 | 60 м2 пола на 1 тыс.чел. | 360 |
| Торговля и общественное питание |
| 7 | Магазины продовольств. товаров | м2 торгов площади | 380 | 300 м2 на 1 тыс. человек | 1800 |
| 8 | Магазины непродовольств. товаров |  | 457 |  |  |
| 9 | Магазины со смешанным ассортиментом |  | 217 |  |  |
| 10 | Нестанционарные торговые объекты |  | 214 |  |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 65 | 3 рабочих места На 1 тыс. чел. | 18 |
| 12 | Баня- сауна | мест | 18 | 3 места на 1 тыс. | 18 |
| 13 | Пожарная часть № 2 ОГПС 30 МЧС России по Алтайскому краю | Пожарный автомобиль | 1 1 1 | 0.4 на 1тыс. | 3 |
|  | ОАО «Черемновский сахарный завод» |  |  |  |  |
|  | Черемновский лесохозяйственный участок Барнаульский филиал ЗАО «Алтайкровля» |  |  |  |  |

Согласно таблице, население села испытывает наибольшую потребность в строительстве детских дошкольных учреждений и торговых объектов. Для строительства детского сада необходима площадь не менее 0,6 га.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### Внешний транспорт

Транспортная связь с. Черемное с краевым центром и другими районами края осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. По железной дороге Кулунда - Барнаул осуществляется пассажирские перевозки и транспортировка промышленных грузов.  Через территорию МО Черемновский сельсовет проходит автомобильная дорога регионального значения Сараи – Черемное - Солоновка. Протяженность дороги значения на территории сельского совета составляет около 3,7 км.

Внепоселковые автобусные перевозки из г. Барнаула осуществляются индивидуальными предпринимателями. В настоящее время функционируют следующие маршруты:

- №116 -г. Барнаул пл. Спартака – с .Власиха – п. Новые Зори - с. Стуково – с. Черемное;

- №139 -г. Барнаул Жилплощадка – с .Власиха – п. Новые Зори - с. Стуково – с. Черемное;

- №149 -г. Барнаул ул. Озерная – с .Власиха – п. Новые Зори - с. Стуково – с. Черемное - . Солоновка;

- №218 -г. Барнаул пл.Победы – ул. Павловский тракт – п. Комсомольский - с. Стуково – с. Сараи – с. Черемное.

Связь с. Павловском осуществляется автобусным маршрутом:

- с. Черемное – с. Стуково – п. Новые Зори - п. Комсомольский – с. Павловск.

### Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть сел Черемное и Солоновка разбивает его на кварталы размером от 0,8 до 9га. Ширина улиц в красных линиях от 6 до 20 м. Главными улицами с. Черемное являются: Совхозная, Ленина, Первомайская и пер. Станционный, осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром и с. Солоновка.

Основными улицами обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основная часть улиц и дорог МО Черемновский сельсовет являются грунтовыми, только главные улицы имеют твёрдое покрытие. Большая часть улично-дорожной сети находится в удовлетворительном состоянии.

Таблица 19

Показатели существующей улично-дорожной сети МО Черемновский сельсовет

| Тип покрытия | Площадь покрытия, тыс. м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Черемное |
| Асфальтобетонное | 96,81 | 16,135 |
| Грунтовое | 132,24 | 22,04 |
| с.Солоновка |
| Грунтовое | 13,2 | 3,3 |

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Пешеходное движение осуществляется по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Для обслуживания населения имеются автозаправочная станция и 2 станции технического обслуживания. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

## ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### Водоснабжение

Село Черемное

Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, расположенных на территории села. Качество воды и ее бактериологическое состояние удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Скважина № 4 находится по ул. Воронина. Глубина скважины 150 метров, пробурена организацией ТОО «Кобальбо» г. Барнаул в 1994г. Бурение производилось роторным способом, станком 1БА – 15В. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из силикатного кирпича. Скважина огражден железной оградой 30х30 м. Марка насоса ЭЦВ 8-25-150. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. В скважину опущены водоподъемные трубы  d-73мм на глубину 72м. Конструкция скважины: фильтровая колонна d 108мм, общая длина фильтровой колонны – 28м, над фильтровой части 10м, рабочей части 15м, отстойник 3м. перфорированная труба обмотана проволокой  (нержавейка), обсыпана гравием 2-3мм. Статистический уровень скважины составляет 35м. Дебит 10м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт, вскрытый скважины защищен. По строительным откачкам потенциальные возможности скважины 300мм3/сутки. Потребность по скважине в настоящее время составляет 55м3/сутки, что составляет 18% от потенциальной возможности скважины. опробованный водоносный горизонт 132-150м. Водопровод обслуживает население в количестве 368 человек. Водопроводы проходят по улицам: 40 лет Победы, Воронина.

Скважина №3 находится на северо-восточной окраине Первомайской п/ф. Глубина скважины 160 метров, пробурена СМУ - ПО «Алтайсельхозводопровод» в 1986г. Бурение производилось роторным способом, станком УРБ-ЗАМ. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из силикатного кирпича, перекрыт деревянной обрешеткой и шифером, находится станция управления и автоматики. Скважина ограждена деревянной оградой 30х30м. Марка насоса ЭЦВ 6-16-150. Конструкция скважины: Д-325,0-40м, Д-273-148,Д-168 надфильтровая часть 138-148; фильтр гравийно-сетчатый, рабочая часть 148-157, отстойник 157-160. Статистический уровень скважины составляет 30м. Дебит 30м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважины защищен. Водопровод обслуживает население в количестве 326 человек. Водопроводы проходят по улицам: Степная, Строителей.

Скважина № 8 находится с. Черемное сах/завода. Глубина скважины 160 метров, пробурена организацией «Алтайводстрой» г. Барнаул в 1988г. Бурение производилось роторным способом, станком 1БА15В. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из силикатного кирпича. Скважина ограждена железной оградой 33х47м. Марка насоса ЭЦВ 8-25-150. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Конструкция скважины: перфорированная труба d114 мм обмотана сеткой галунного плетения. Статистический уровень скважины составляет 40м. Дебит 30м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважины защищен. Водопровод обслуживает население в количестве 84 человек. Водопроводы проходят по пр. Станционный.

Скважина № 9 находится с. Черемное сах/завода. Глубина скважины 160 метров, пробурена организацией «Алтайводстрой» г. Барнаул в 1988г. Бурение производилось роторным способом, станком 1БА15В. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из силикатного кирпича. Скважина ограждена железной оградой 33х47м. Марка насоса ЭЦВ 8-25-150. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Конструкция скважины: перфорированная труба d114 мм обмотана сеткой галунного плетения. Статистический уровень скважины составляет 40м. Дебит 30м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважины защищен. Водопровод обслуживает население в количестве 525 человек. Водопроводы проходят по ст. Черемное.

Скважина № 5 находится с. Черемное сах/завода. Глубина скважина 160 метров, пробурена организацией «Востокбурвод» г. Барнаул в 1976г. Бурение производилось роторным способом, станком 1БА15В. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из красного кирпича. Скважина ограждена железной оградой 33х47м. Марка насоса ЭЦВ 8-25-150. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Конструкция скважины: фильтр d114 мм проволочный с гравийной обсыпкой. Статистический уровень скважины составляет 35м. Дебит 25м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважины защищен. Водопровод обслуживает население в количестве 720 человек. Водопроводы проходят по улицам: Октябрьская, Победы, Луговая, Дружбы, Ленина.

Скважина №1 находится по ул. Спортивная. Глубина скважины 160 метров, пробурена п\о «Алтайсельхозводопровод» в 1989г. Бурение производилось роторным способом, станком 1БА-15В. Над скважиной сооружен павильон, который изготовлен из силикатного кирпича. Скважина ограждена железной оградой 32х30м. Марка насоса ЭЦВ 8-25-150. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. В скважину опущены водоподъемные трубы d114мм. Конструкция скважины: произведена затрубная цементировка колонн d 273мм с высотой подъема цемента 10м, водоносные горизонты залегают на глубине 149-158. Статистический уровень скважины составляет 52м. Дебит 30м3/час. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 к питьевой воде. От поверхностного загрязнения водоносный горизонт вскрытый скважины защищен. Водопровод обслуживает население в количестве 1118 человек. Водопроводы проходят по улицам: Спортивная, Строителей, Первомайская, Привокзальная.

Централизованное горячее водоснабжение в селе Черемное на большей территории отсутствует и имеется только у домов с центральным отоплением.

Село Солоновка.

Центральное горячее и холодное водоснабжение отсутствует. Проектируется водозабор с артезианской скважиной и водонапорной башней 30 м3.

Предприятия.

На территориях ОАО «Черемновский сахарный завод» и ООО «Компания «Чикен-Дак» собственные скважины.

Противопожарное водоснабжение.

Для тушения пожаров в селе Черемное имеются водонапорные башни и пожарные водоемы ёмкостью 200 м3 300 м3 находятся на территории ОАО«Черемновский сахарный завод». Противопожарное обеспечение с. Солоновка осуществляется пожарной машиной, приезжающей из с. Черемное.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- в с. Черемное: ремонт и реконструкция ветхих водопроводных сетей; строительство новых водопроводных сетей для охвата всех потребителей; реконструкция скважины (ул. Нагорная); строительство водозабора (ул. Первомайская);

- в с. Солоновка: строительство водозабора; строительство новых водопроводных сетей по улицам Коммунаров, Лесная, Кузнецова и в районе перспективной застройки.

### Теплоснабжение

село Черемное.

Теплоснабжение осуществляется от котельных и индивидуальных источников. На территории села находится 2 котельных, работающих на природном газе, которые отапливают административные и общественные здания. Установленная мощность котельных составляет – 22,37 Гкал/ч. Расчетная мощность присоединенной нагрузки составляет 16,3 Гкал/ч. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70(С. Способ прокладки тепловых сетей – надземный.

Жилые здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова, уголь.

Таблица №19

Характеристика существующих котельных

| Наименование предприятий, обслуживающих котельную | Котельные, адрес | Количество котлов | Марка котлов | Мощность котельной Гкал/час | Подключено нагрузок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Черемновские комунальные сети»» | ул. Воронина 42 | 2 | КВГМ-2 | 5,2 | 3,7 |
| ОАО «Черемновский сахарный завод»» | пер. Станционный 1 | 4 | ДЕ-25-24-380 | 76 | 68 |
|  |  | 1 | ДЕ-16-24-380 |  |  |

село Солоновка

Централизованное теплоснабжение в населённом пункте отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

### Водоотведение

село Черемное.

В селе отсутствует централизованная система водоотведения, канализационные сети подходят к административно-общественным зданиям, домам секционного типа. Сточные воды из местных выгребов вывозят на поля фильтрации ассенизационными машинами. Ливневая канализация отсутствует.

село Солоновка.

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

### Электроснабжение

село Черемное

Электрические сети населенных пунктов МО Черемновский сельсовет обслуживаются Павловским участком РЭС ОАО «Алтайэнерго». Снабжение электрической энергией населенных пунктов осуществляется от опорных понизительных подстанций: № 57 ПС 110/35/10 кВ «Арбузовская», № 22 ПС 110/10 кВ «Черемновская» и подстанции «Черемновский сахарный завод».

Электроснабжение населенных пунктов от подстанций №57 и №22 осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей.

Электроснабжение населенного пункта от подстанций «Черемновский сахарный завод» осуществляется по подземным линиям электропередач ВЛ-6 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 6/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей.

Общая длина ВЛ 10 кВ – 149,522 м, ВЛ 6 кВ – 152,625 м

Сети в основном, воздушные, выполнены неизолированным проводом, подвешенным на деревянных опорах с железобетонными приставками и, частично, на железобетонных.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций 110 кВ - 23 года, в эксплуатационной практике до 25-30 лет; ТП – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке по результатам диагностического обследования. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет.

### Газоснабжение

село Черемное

Газификация природным газом села Черемное началась с 2010 г. В настоящее время северная часть поселка газифицирована. Природный газ поступает в село по межпоселковому газопроводу. Система газоснабжения двухступенчатая - от ГРС отходит газопровод среднего давления, подходящий к газораспределительным пунктам. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящий газ к потребителям жилой застройки.

Использование природного газа предусматривается для:

- индивидуально – бытовых нужд населения, в т.ч. для приготовления пищи;

- отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;

- отопления производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В южной части села центральное газоснабжение есть на территории сахарного завода, население использует привозной сжиженный газ в баллонах. Часть домов по улице Юбилейная (6,8,10,12) пользуются газопроводом от резурвоара с газом.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжение, прокладка газопровода в южной части села и подвод газа к проектируемой застройке.

### село Солоновка

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

### Связь

Услуги связи на территории оказывают две организации: два отделение связи Павловский почтамт ФГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Павловского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»). Имеется сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон», «ЕТК» («Сибирьтелеком»).

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий.

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местоположению) понимается, как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях.

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования.

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или модификации существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетической ценности.

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по оптимальному использования и развитию территории.

Территория сельсовета подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою). Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима привели к тому, что территория подвержена ветровой эрозии (дефляции).

Для оценки состояния ландшафтных единиц выполнен анализ почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв к определенным негативным процессам (табл. 20).

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и сложившейся системы хозяйственного использования можно определить степень подверженности природных комплексов негативным процессам.

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов.

Таблица 20

Характеристика почвенного покрова ландшафтов

| Местность | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гу мусового гори- зонта А+АВ (см) | Содержание гумуса, (%) | Водно- изические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | черноземы выщелоченные | 00 30 – 1030 | 6,5-7,2 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | средне-, легкосуглинистый | 35-59 | 3,63-6,22 | удов. | N 0,18-0,32%, P2О5 16,9-29,9 мг на 100г,K2О 9,0-47,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 30 – 1030 | 6,9-7,5 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый | 24-51 | 3,94-6,01 | удов. | N 0,19-0,30 %, P2О5 18,7-25,3 мг на 100г, K2О 7,5-22,0 мг на 100г почвы (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии – в слабой степени |
|  | темно-серые лесные | 00 30 – 1030 | 4,0-4,8 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | среднесуглинистый | 20-35 | 6,32 | удов. | N 0,24-0,30 %, P2О5 2,4-15,0 мг на 100г, K2О 9,0-35,8 мг на 100г почвы (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 2. | черноземы выщелоченные | 00 30 - 30 0 | 6,6-7,4 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 33-48 | 3,85-6,25 | удов. | N 0,23-0,37 %, P2О5 16,2-24,5 мг на 100г , K2О 14,0-45,0 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | черноземы обыкновенные | 00 30 - 30 0 | 6,6-7,9 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, среднесуглинистый | 35-47 | 4,27-5,52 | удов. | N 0,25-0,33 %, P2О5 17,5-27,5 мг на 100г , K2О 23,2-38,5 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени на всей площади распространения |
|  | серые лесные | 00 30 - 30 0 | 5,0-5,6 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | среднесуглинистый | 25-30 | 4,37 | удов. | N 0,16 %, P2О5 6,5-15,0 мг на 100г. K2О 4,0-12,5 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени |
| 3. | лугово-черноземные солонцеватые | плоские днища долин, балок, логов | 7,6-8,8 | покровные лессовидные и нелессовидные засоленные и оглеенные отложения | полугидроморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый | 25-66 | 3,13-6,77 | неудов. | N 0,25-0,53%, P2О5 2,3-5,73 мг на 100г, K2О 29,7-89,7 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой, средней и сильной степени, засолению в средней степени |
|  | аллювиальные луговые | плоские днища долин, балок, логов | 7,2 | аллювиальные отложения | гидроморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый и супесчаный | 7-25 | 3,0-4,9 | неудов. | N 0,36%, P2О5 12,7 мг на 100г ,K2О 5,0 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени |
| Продолжение таблица 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | черноземы обыкновенные | 00 17 – 00 30 | 6,8-7,2 | покровные лессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый | 24-51 | 1,91-5,4 | удов. | N 0,11-0,25 %, P2О5 0,28-0,5 мг на 100 г (по Мачигину) K2О 13,3-33,4 мг на 100 г почвы | подвержены ветровой эрозии в слабой степени, водной эрозии – в слабой и средней степени |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 – 00 30 | 6,5-7,0 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки | автоморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый | 35-59 | 1,91-5,19 | удов. | N 0,23-0,37 %, P2О5 14,0-23,7 мг на 100г, K2О 14,0-31,2 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | лугово-черноземные | 00 17 - 00 30 | 6,3-6,6 | покровные лессовидные и нелессовидные засоленные и оглеенные отложения | полугидроморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 28-74 | 2,97-4,03 | удов. | N 0,14-0,35%, P2О5 12,0-26,5 мг на 100г, K2О 13,3-32,6 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии, засолению в слабой степени |
|  | серые лесные | 00 17 – 00 30 | 4,6-5,0 | покровные нелессовидные суглинки | автоморфные | средне, легкосуглинистый | 22 | 6,25 | удов. | N 0,29 %, ,P2О5 12,5 мг на 100г, K2О 17,0 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 5. | солонцы | менее 00 17 | 7,3-8,1 | покровные нелессовидные и древнеаллювиальные засоленные отложения | гидроморфные | средне, легкосуглинистый и супесчаный | 3-18 | 1,68-3,47 | неудов. | N 0,09-0,21%, P2О5 19,0 мг на 100г , K2О 16,2-60,0 мг на 100г (по Чирикову) | засолены, степень засоления средняя |
|  | луговые солончаковые | менее 00 17 | 8,6 | покровные лессовидные оглеенные и засоленные суглинки | гидроморфные | легко-, среднесуглинистый, супесчаный | 20-32 | 0,48-6,0 | неудов. | N 0,07-0,10 %, P2О5 0,6-2,9 мг на 100г, K2О 21,0-24,3 мг на 100г (по Мачигину) | переувлажнены, подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени, засолению – в средней степени |
|  | лугово-черноземные | менее 00 17 | 8,2-8,8 | покровные лессовидные и нелессовидные засоленные и оглеенные отложения | полугидроморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 28-74 | 2,31-5,05 | удов. | N 0,13-0,28%, P2О5 1,25-4,60 мг на 100г, K2О 27,0-50,2 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой, средней и сильной степени, засолению в средней степени |
| 6. | дерново-подзолистые | плоские днища долин, балок, логов | 4,2-5,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | супесчаный | 20 | 1,27 | удов. | N 0,15 %, P2О5 11,3 мг на 100г K2О 25,2 мг на 100г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | серые лесные | плоские днища долин, балок, логов | 5,0 | покровные нелессовидные пески | автоморфные | легкосуглинистый | 19-46 | 3,9 | удов. | N 0,27 %, P2О5 16,3-17,4 мг на 100г, K2О 17,7-26,5 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии |

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам.

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влияния на общее состояние ландшафта. В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется:

< 0,5 		нестабильность ярко выражена; 0,51 – 1,00 	состояние нестабильное; 1,01 – 3,00	состояние условно стабильное; > 3,01 	стабильность хорошо выражена.

Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное состояние.

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале:

КЭСЛ2 	характеристика ландшафта

≤ 0,33	нестабильный; 0,34-0,50	малостабильный;0,51-0,66	среднестабильный; > 0,66	стабильный.

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологической устойчивости исследуемой местности (табл. 21, рис. 4).

Рис. 4. Экологическое состояние ландшафтов

Таблица 21

Современное использование ландшафтов, конфликты в природопользовании

| Местность | Агенты воздействия | Конфликты | КЭСЛ1 | КЭСЛ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование в сельском хозяйстве (пашни, пастбища, сенокосы). | Высокая распаханность. Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; бытовое загрязнение. | 0,49 | 0,32 |
| 2. | Использование в сельском хозяйстве: пашни, кормовые угодья. | Нерациональный характер земледелия без должного соблюдения противоэрозионных мероприятий. В результате – развитие эрозионных процессов. Бытовое загрязнение. | 0,56 | 0,38 |
| 3. | Интенсивная сельскохозяйственная деятельность: растениеводство (пашни), животноводство (пастбища, сенокосы) | Пастбищная дигрессия, особенно вблизи населенных пунктов; эрозия почв. Загрязнение отходами животноводческих комплексов. | 0,45 | 0,22 |
| 4. | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство (пастбища, сенокосы). | Высокая распаханность, эрозия почв. Вырубка деревьев; пастбищная дигрессия, особенно вблизи населенных пунктов; бытовое загрязнение. | 0,53 | 0,4 |
| 5. | Использование в сельском хозяйстве: пашни, пастбища, сенокосы. Лесохозяйственная деятельность. | Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. Выпас и водопой скота – эрозия на естественных пастбищах; загрязнение отходами животноводческих комплексов. Бытовое загрязнение. | 0,59 | 0,37 |
| 6. | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство. | Эрозия на сельскохозяйственных угодьях; пастбищная дигрессия; бытовое загрязнение. | 3,41 | 0,69 |

На территории сельсовета располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища и др.). В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: производственные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт. Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв.

Общее экологическое состояние территории сельсовета следует признать вполне удовлетворительным.

# ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Архитектурно-пространственные решения

Анализ современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявил следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение.

- наличие свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого жилья;

- размещением необходимых объектов общественного и культурно-бытового назначения;

- благоустройством территорий населенных пунктов,

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

### Планировочная организация территории

Село Солоновка имеет резервы для территориального развития. Жилая застройка на все сроки строительства проектируется усадебной.

Село Черемное не имеет резервы для территориального развития жилой застройки, строительство ведется за счет уплотнения существующей застройки и сноса ветхого жилья. Жилую застройку предлагается расширять в северной части села на землях сельскохозяйственного назначения. Проектом предусмотрен перевод данного земельного участка в категорию земель населённых пунктов. В проектируемой жилой застройке проектом предусмотрено строительство индивидуальных и малоэтажных жилых домов.

### Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона

В данной зоне кроме жилых домов допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальную зону для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственную зону для размещения производственных объектов;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и дорожного сервиса, организации санитарно-защитных зон от этих  объектов, установления полос отвода автомобильных дорог. Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения

Зона специального назначения включает: ритуального назначения - кладбище традиционного захоронения;

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда. В соответствии с п. 2 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

Село Черемное

Новое усадебное строительство предусмотрено на свободных территориях села, а также за счет уплотнения существующей застройки. В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено 36 га площади, в том числе: на первую очередь 50 домов – 8 га, при размере приусадебных участков 15 соток. Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса ветхого жилья в течение расчетного срока. Для размещения малоэтажных домов потребуется около 2,6 га площади. Для обеспечения резервными территориями для развития жилой зоны и выноса по мере амортизационного износа жилья из СЗЗ проектом предлагается выделение участков в размере 9,4 га.

Село Солоновка

Размещение проектируемой жилой застройки предусмотрено на свободных территориях. Для этого проектом выделено 20 га площади, в том числе: на первую очередь для строительства 18 домов – 3 га, при размере приусадебных участков 15 соток. Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с размером приусадебного участка 15 соток.

Зона запрещения жилищного строительства организуется в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских предприятий и организаций.

Жилой фонд (20 домов усадебного типа) находящиеся санитарной зоне сахарного завода сохраняется, завод  работает до полного амортизационного износа.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается  социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Проектом предусмотрено:

Село Черемное

- строительство крытого рынка (ул. пер.Станционный);

- строительство торгового центра (ул. Первомайская);

- строительство детского сада на 90 мест (в новой жилой застройке);

- реконструкция спортивной площадки для более эффективного использования (на сегодняшний день используется в зимний период), (ул. Юбилейная),

- строительство зоны отдыха с размещением спортивной площадки (ул. Школьная, ул. Центральная);

- благоустройство площадей, скверов (устройство газонов и цветников, а также установку малых архитектурных форм (скамейки, светильники);

- строительство административного здания управления внутренних дел (пер. Станционный).

Село Солоновка

- строительство магазина розничной торговли (ул. Коммунаров);

- строительство зоны отдыха с размещением спортивной площадки (ул. Коммунаров).

### Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятиями по развитию производственной зоны предусмотрено:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом предусмотрен вынос из жилой зоны предприятия ИП Перекрестов П.П. В с. Черемное предполагается уменьшить территорию производственного предприятия ООО «АлПек-Агро» в связи с отсутствием производственной необходимости в территории прежнего размера. Остальные производства сохраняются и развиваются на существующих площадках.

Проектом предусмотрены резервные территории для переноса и развития существующих и планируемых объектов промышленного назначения, что целесообразно при существующей тенденции роста численности населения в условиях рыночной экономики. Общая площадь резервных территорий в границах населённого пункта с.Черемное – 5,75 га. В с. Солоновка производственные зоны мехсектора и мехтока не действуют. Проектом предлагается территории ранее действующих предприятий зарезервировать под промышленные объекты IV-V класса санитарной вредности площадью 1,17 га.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время в селе Черемное недостаточно зеленых насаждений. Систематизированные зеленые насаждения располагаются в основном в центре села. Основным направлением в проектируемом озеленении села является создание системы озеленения.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, скверы, бульвары);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

Проектными решениями предлагается благоустройство и озеленение территории села площадками отдыха и прогулочными дорожками.

С целью смягчения действия неблагоприятных природных факторов  вокруг села проектом предусмотрены ветрозащитные лесополосы со стороны птицы фермы и очестительных сооружений.

## ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кладбище традиционного захоронения подлежит дальнейшему развитию с расширением территории с 2,9 га до 4,5 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее относятся к группе сооружений ΙV класса опасности с санитарно - защитной зоной 50 метров.

Скотомогильник с биологической камерой (яма Беккари) подлежит дальнейшему использованию. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», скотомогильники с биологическими камерами (яма Беккари) относятся к группе сооружений ΙI класса опасности с санитарно - защитной зоной 500 метров.

Участок компостирования твердых бытовых отходов подлежит консервации (не достаточно площади для дальнейшего использования) и проведению технической рекультивации земель.

Поля фильтрации подлежат дальнейшему использованию. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», поля фильтрации при расчетной производительности очистных сооружений от 0,2 до 5,0 тыс. м3/сутки размер санитарно - защитной зоны следует принимать размером 500 метров.

Проектом предусматривается строительство нового полигона ТБО на землях сельскохозяйственного назначения (на территории МО Стуковский сельсовет), в связи с чем проектом предлагается изменение границ между Стуковским и Черемновский сельсоветами. В дальнейшем территория под полигоном ТБО подлежит переводу в категорию земель промышленности.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО, расчёт его площади приведён в таблице 22. Для вывоза бытовых отходов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП. Для территории МО Черемновский сельсовет необходимо: 2 мусоровоза и 2 ассенизационные машины.

Таблица 22

### Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс. чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год (тонн) | Размеры земельных участков на 1000т ТБО в год (га) | Расчетное кол-во лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во по селам с учетом общественных зданий | 6 | 290 | 1740 | 0,05 | 20 | 1,74 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 60 |  |  | 0,06 |
| крупногабаритные бытовые отходы |  | 14,5 | 87 |  |  | 0,09 |
| местное отоплении углем |  | 29 | 174 |  |  | 0,17 |
| Итого: |  | 343,5 | 2061 |  |  | 2,06 |

## ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Внешний транспорт

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующим автомобильным дорогам регионального значения (Барнаул - Камень-на-Оби, Сараи - Черемное - Солоновка. Автомобильная дорога регионального значения Барнаул – Камень-не-Оби проходит севернее населенных пунктов, что исключает движение транзитного транспорта через поселения. Автодорога Сараи - Черемное - Солоновка проходит через село Черемное.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Согласно п. 3.3. нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта:

1) главная улица;

2) поселковая дорога;

3) основная улица;

4) второстепенная улица;

5) проезды.

Объекты транспортного обслуживания

В соответствии с п. 3.5.4. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок составляет 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в с. Черемное – 2017 единиц, с. Солоновка – 203 единицы. Для обслуживания транспортных средств в сёлах Черемновского сельсовета необходимо 11 постов, техническое обслуживание с. Солоновка проектируется в с. Черемное.

Проектом предусмотрено на въезде в с. Черемное строительство автозаправочной станции и станции технического обслуживания на 6 пунктов.

В соответствии с п. 3.5.3.6. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края мощность автозаправочных станций должна составить 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Существующих автозаправочных станций достаточно для обслуживания населения.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРИТОРИИ

Отрицательные физико-геологические явления на территории муниципального образования развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того, следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории. В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод путем дренирования;

- закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра;

- вертикальная планировка.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Водоснабжение

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2013-2032гг. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку. Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Село Черемное

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды. Расход воды на расчетный срок составляет 1739,7м3/сут. Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей застройки села, достаточно. Для водоснабжения проектируемой части застройки необходимо увеличить мощность скважины по ул. Нагорная и построить новый водозабор.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- закольцовка сети водопровода.

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100-150 мм для охвата всех потребителей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100-150 мм в районе перспективной застройки

- реконструкция скважины (ул. Нагорная);

- строительство водозабора (ул. Первомайская).

Село Солоновка

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды. Расход воды на расчетный срок составляет 127,6м3/сут.

Проектом предусматривается:

- строительство водозабора;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100-150 мм по  улицам Коммунаров, Лесная, Кузнецова и в районе перспективной застройки.

Противопожарное водоснабжение

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Предприятия

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для водозабора устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Село Солоновка

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 п.2.5, суточный расход бытовых сточных вод села, на расчетный срок составит 99,0 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации (на территории Черемновского сельсовета).

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

Село Черемное

Водоотведение села на расчетный срок составляет 981 м3/сут. Проектом предлагается централизованная система водоотведения, собирающая сточные воды по улицам Первомайская,40 лет Победы, Строителей, Школьная, Воронина,  Юбилейная, Ленина и пер. Станционный в самотечные коллекторы, а затем через канализационную насосную станцию по напорному коллектору - на поле фильтрации. На остальной части села принята децентрализованная система водоотведения, с последующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом на поля фильтрации. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока, очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов. При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Проектом предусмотрена открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт). На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяют переездными трубами мелкого заложения. Поверхностные сточные воды с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке, допускается направлять их в дождевую канализацию, если эти территории по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей - в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86. Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ» среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год. Увеличение мощностей котельных на расчетный период не требуется.

Выводы: теплоснабжение планируется

-централизованное – от котельных на газовом топливе;

-децентрализованное – от индивидуальных квартирных котлов и печей, топливом являются дрова, уголь и природный газ.

### Электроснабжение

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы. Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе. Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Подсчет нагрузок на шинах 10 кВ центра питания выполнен по укрупненным удельным расчетным нагрузкам для малого поселения с учетом приготовления пищи на плитах на сжиженном газе. Электропотребление в жилом секторе предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Потребность в электроэнергии на расчетный срок для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, составит 15456 тыс. кВт/час в год, в том числе - 2576 кВт./час на одного жителя.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется выполнять мероприятия по:

- сокращению потерь электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и потреблении (выбор оптимальной схемы электрических сетей, мощности трансформаторов, равномерное распределение нагрузок между взаиморезервирующими линиями электрической, оптимизация конфигурации и трассировки электрических сетей, установка трансформаторных подстанций в центрах электрических нагрузок и т.п.);

- снижению электропотребления в часы максимума нагрузок и в послеаварийном режиме;

- снижению потерь напряжения в сети, отклонения напряжения от номинального;

- применению энергоэффективных осветительных приборов;

- применению частотно-регулируемых электроприводов, устройств плавного пуска;

- снижению потребления электрической энергии для термических целей;

- замене морально и физически изношенного оборудования на современное энергоэффективное.

### Газоснабжение

Газоснабжение сёл будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Для проектируемых и существующих жилых зданий (коттеджей) в селе предлагается принять программу децентрализованного (автономного) индивидуального обеспечения отдельного потребителя теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления являются: отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. В данном случае для поквартирного отопления используется  природный газ. Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии.

### Связь

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи,обеспечение услугами связи объектов нового строительства

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

АТС села объединяются магистральными волоконно-оптическими линиями связи, прокладываемым в телефонной канализации проектируемому центральному узлу связи в селе Черемное.

Эфирные ТВ каналы и радиоканалы также получат развитие. Эфирные ТВ каналы в цифровом эфирном стандарте DVBT планируются к трансляции с телерадиоцентра. Вещание предполагается в диапазоне ДМВ.

Развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей (GPON). К каждому абоненту доводится волоконно-оптический кабель с получением абонентом широкополосных услуг: IP телефонии, IP телевидения, доступа к Интернету.

## БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ МО ЧЕРЕМНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию МО составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения. Границы с. Черемное и с. Солоновка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение их границ. Площадь населённых пунктов увеличилась в связи с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  полигона ТБО, скотомогильника, очистительных сооружений включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, производственных зон, объектов транспорта и т.д.

Таблица 23

Баланс земель МО Черемновский сельсовет

| Категории земель | Существующее положение площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7286 | -228,64(в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения) | 7057,36 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 782 | + 3,49 | 785,49 |
| - с. Черемное | 693 | +0,49 земли населенного пукта Стуковского сельсовета Павловского района +2,72 земли сельскохозяйственного назначения Калманского района | 696,21 |
| - с. Солоновка | 89 | +0,28 земли сельскохозяйственного назначения Калманского района | 89,28 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 41 | +107,36 (поля фильтрации) +121,18 (железная дорога) + 0,1 (скотомогильник с биологической камерой) +2,33(участок ТБО, земли сельскохозяйственного назначения Стуковского сельсовета Павловского района) | 271,97 |
| Земли запаса | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 217 | - | 217 |
| Итого по сельсовету: | 8326 |  | 8331,82 |

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является организация зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны

Промышленные объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Водоохранная зона р. Землянуха составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10, 110кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10, 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м.

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. ранее по тексту было 100 м!

Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов составляет 1000 м.

Санитарно-защитная зона скотомогильника с биологической камерой (яма Беккари) составляет 500м.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СП 42.13330.2011. Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Мерами снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемых участков компостирования ТБО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-уборка территорий от мусора, снега.

- размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

–разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

На территории   МО могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с проявлением геологических процессов, обусловлены либо геолого-геоморфологическим строением и литологическим составом верхней толщи пород (например, поймы рек – периодическое частичное или полное затопление паводковыми водами; лессы – просадка, суффозия и др.; близкий уровень грунтовых вод – морозное пучение, вторичное засоление, заболачивание; иловатые пески в сочетании с близким залеганием грунтовых вод – плывунность; пески – дефляция и т.д.), либо естественным развитием геоморфологических форм в результате водной эрозии – оврагов, береговых обрывов.

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

– непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках;

– прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении;

– оповещение руководящего состава и органов управления РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

– подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления;

– подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

– обследование и укрепление мостов.

На территории сельсовета могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с опасными погодными явлениями. Вероятны экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, снежные заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады, что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий. В переходные сезоны года вероятны низкие температуры, сильные ветры с порывами до 40 м/с, возможны обильные осадки. В апреле на реках района в результате продолжительных сильных дождей возможны дождевые паводки. В зоне затопления оказываются низинные районы населенных пунктов, наносится ущерб мостам и дорогам. В теплый период года наибольший ущерб приносят затяжные дожди, крупный град, продолжительные засухи.

Причины большого числа непредусмотренных опасных и неблагоприятных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям, методов прогноза конвективных явлений погоды. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы и предотвращение самой критической ситуации методом активного воздействия на гидрометеорологическую угрозу, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит локализовать и компенсировать ущербы.

Распространение лесных пожаров возможно с территории Калманского района. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски биолого-социального характера. На территории Черемновского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (таблица 23).

Таблица 23

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории

| Природно-очаговые инфекции | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблаголучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высоко-эффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Лептоспироз |  | Водный (использование для купания и хозяйственных нужд воды мелких открытых водоёмов) |  |
| Клещевой энцефалит |  | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Природно-очаговые инфекции | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| Продолжение таблица 23 |
| Риски возникновения эпизоотий |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиоло-гический комплекс мероприятий |
| Бешенство |  | Контакт через поврежденные кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, Грипп птиц |
|  | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, |  |
|  |  | при прямом контакте с больной птицей) | контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Риски возникновения эпифитотий |
| Колорадский жук |  |  | Механический сбор личинок |
| Луговой мотылек |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельсовета к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, автозаправочные станции, посевы созревших зерновых на больших площадях.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории района возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу опасности относятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

Необходим общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).